## Slide 1
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
小 组：RFC
班 级：1336101

## Slide 2
6LoWPAN简介
压缩方案设计
  报文格式及其压缩过程
  压缩思想和主要方法
总结
  项目进展和进一步工作
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
目 录

## Slide 3
6LoWPAN简介
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC

## Slide 4
低功耗无线传感器网络
IEEE 802.15.4 ：低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议
IEEE 802.15.4标准用于开发紧凑型低功率廉价嵌入式设备。该标准使用工作在2.4GHz频段的无线电收发器传送信息，使用的频带与Wi-Fi相同，但其射频发射功率大约只有Wi-Fi的1%
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: IPv6-enabled Low-power and Lossy Networks (6LoWPANs)，指个人范围（随身携带或数米之内）的计算设备（如计算机、电话、PDA、数码相机等）组成的通信网络。个人网即可用于这些设备之间互相交换数据，也可以用于连接到高层网络或互联网。

## Slide 5
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
低功耗无线传感器网络
Notes: 个人局域网络（英语：IPv6 over wireless Personal Area Network，缩写为PAN），指个人范围（随身携带或数米之内）的计算设备（如计算机、电话、PDA、数码相机等）组成的通信网络。个人网即可用于这些设备之间互相交换数据，也可以用于连接到高层网络或互联网。

## Slide 6
在任何IP网络连接设备（WiFi、以太网、GPRS、串口线、…）
建立访问控制和防火墙机制网络设计需要IP协议的参与
端到端通信的可靠性
命名，寻址，翻译，查找的便捷性……
IP协议的优势
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC

## Slide 7
IPV6 over IEEE 802.15.4: 6LoWPAN
6LoWPAN困境——过低的传输效率
链路层数据帧报头25B，安全相关21B
IPV6标准报头40B
...
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 为了在IEEE
802.15.4上更加有效的传输IPv6数据包,提高净
荷的传输效率,报头压缩是一个很好的解决办法
因为IP协议对内存和带宽要求较高，要降低它的运行环境要求以适应微控制器及低功率无线连接很困难

## Slide 8
6LoWPAN困境的解决之道
6LoWPAN (IPV6 over Low-power Wireless Personal Area Networks) 在网络层和链路层之间加入适配层对IPV6报文头进行压缩，对报文进行分段和重组
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 由于 IPv6 协议栈地址和报头信息量过大，传送的数据可能过于庞大而无法容纳在很小的 IEEE 802.15.4 数据包中，需要经过裁剪才能真正应用到无线传感器节点上，于是报头压缩方案就作为适配层对其上层 的数据报进 行 有 效 的 处 理， 再 发 送 到 下 层〔有效提高传输效率的措施被提出。
６ＬｏＷＰＡＮ 适配层位于ＩＰｖ６ 网络 层 和ＩＥＥＥ８０２．１５．４ＭＡＣ 层之间， 如图１所示， ＩＰｖ６网络层较大的数据报无法在ＩＥＥＥ８０２． １５．４ＭＡＣ 层上直接传输， 因此， 需要６ＬｏＷＰＡＮ ７〕． 当ＩＰｖ６ 负 载 超 过 ＩＥＥＥ８０２．１５．４数据 帧 的 负 载 能 力 时， ６ＬｏＷＰＡＮ 适 配 层 就 要 对 其进行分段和重组〔 ８〕

## Slide 9
6LoWPAN报文格式
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 大家好，下面由我来介绍6LoWPAN 的报文格式以及主要的压缩过程

## Slide 10
6LoWPAN报文格式
6LoWPAN协议栈：
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 左侧图是6LoWPAN的典型协议栈：
因为IEEE 802.15.4的网络特性使得IPv6不能直接构建在802.15.4网络上， 所以引入一个适配层来对IPV6报文头进行压缩，对报文进行分段和重组.
右侧是头部压缩和解压缩在协议栈中的位置：首先压缩IP报头、再压缩后续的UDP，TCP等，压缩后在经过适配层封装传入MAC层和物理层，加上IEEE802.15.4 的报文头，形成最终的物理层帧格式

## Slide 11
IEEE 802.15.4标准MAC帧格式
PAN: Personal Area Networks 个人局域网
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 下面我们以自底向上的视角，来看各层的数据格式
首先我们来看IEEE 802.15.4的标准MAC帧格式

## Slide 12
头部压缩: UDP/IPv6 报文
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 然后我们来看一下典型的未压缩的UCP/IPV6报文头结构，包括40B的IPV6报文头和8B的UDP报文头，前面说过MAC层的最大传输单元长度是127字节，所以急需压缩头部来提高数据传输的效率

## Slide 13
IPv6头部压缩过程(HC1压缩)
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
13
v6
zero
Link local => derive from 802.15.4 header
Link local => derive from 802.15.4 header
In 802.15.4 header
in HC1 byte
uncompressed
Notes: 下面主要介绍一种压缩IPv6头部的压缩过程，采用HC1算法，压缩的主要思想就是将连接中不变或可以从下层中推出的域压缩掉，具体如下：

## Slide 14
IP头部HC1压缩后
包含IPv6报头的lowpan数据报文IPv6报文头
S A | D A | T | N H | H
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 压缩后包含IPV6的lowpan数据报的IPV6报文格式如下，分为三部分：第一个域Dispatch 用来标识是适应层的报文格式：主要有四类。
网格头部: (网络拓扑)

## Slide 15
IP头部HC1压缩结果
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Notes: 所以通过HC1方法压缩后，原来的40B的网络层IPV6报文层，就被压缩成了3B报文头，包括1B的未压缩的最大跳数和2B的适应层报文头，其中有1个字节的dipatch表示6LoWPan 的报文格式和1个字节的地址压缩内容

## Slide 16
6LoWPAN压缩思想和核心策略
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC

## Slide 17
属于同一个流的多个包中的很多字段都相同或变化很小，或者是能从其他地方(如链路层)得到，所以当打包发送数据时，对这些包而言包头文件的信息几乎保持不变，这样的话就没有必要对每个包都发送原有的完整包头。这些信息就可以压缩掉，但是可以在接收端根据提示信息恢复完整的报头。
压缩就是去掉冗余，报头分为不变的，可推测的，常变的，可以根据具体需求来压缩，需要的信息再解压，不需要的时候就不解压
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
主要思想
传数据才是分组网的最终目的。

## Slide 18
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
无线链路压缩过程

## Slide 19
报头中所有在连接过程中保持不变的域都可以完全压缩掉。
报头中变化的可以预先知道的域，也可以压缩掉。
报头中由链路层可获知的信息域可以压缩掉。
报头中有些域的存在是有条件的或是可选的，对于待定应用可以去掉。
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
报头压缩核心策略

## Slide 20
发送过程: 从用户传感器端产生的数据采用IP/UDP结构封装后，进入压缩器进行压缩报头，随后进入低速本地链路，在协调者端对收到的数据包进行报头解压，之后送入网关，再由网关传送到主干高速链路(IP网络)。
接收过程: 在协调者端从网关接收到高速链路传送过来的数据包，送入压缩器进行报头压缩，之后送入低速本地链路，用户端收到数据包后进行报头解压，还原出原始的IPv6包，并交由上层处理。
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
报头压缩核心策略

## Slide 21
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
6LoWPAN网络的压缩解压缩模型

## Slide 22
总结
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC

## Slide 23
小组成员合作共同完成了项目的预调研工作, 包括有关6LoWPAN项目的资料收集和整理工作. 同时分工合作, 细化项目结构, 同步收集项目各部分更加详尽和专业的资料
互相交流, 互通有无, 小组各位成员对6LoWPAN的基本知识、应用场景以及本项目的工作已经有了一定的理解和认识
已经建立GitHub项目小组, 并且完成初始准备工作, 接下来计划采取个人工作+不定期小组meeting的方式完成本次项目
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
项目进展

## Slide 24
6LoWPAN 头部压缩协议及算法实现
by RFC
Q&A

## Slide 25
感谢聆听
RFC